## Slide 1: МАШИНЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЛЕКЦИЯ № 10

## Slide 2
Каменные материалы
При строительстве автодорог около 60% их стоимости приходится на дорожную одежду. Для устройства дорожной одежды используют различные горные породы, из которых путем переработки получают различные каменные материалы.
Горные породы слагают земную кору и состоят из множества зерен одного или нескольких минералов. По происхождению горные породы разделяют на изверженные глубинные (гранит, сиент, Лабрадор, гоббро) и излившиеся (базальт, андезит, диабаз, вулканический туй), осадочные и метаморфические (видоизмененные).

## Slide 3
Механизация добычи камня
Горные работы на карьерах камня делятся на две группы: горно-копательные и добычные. Горно-копательные работы, связанные с устройством карьера включают сушение участка, организацию транспорта, снятие вскрышного слоя и др.
Добычные работы представляют собой совокупность основных и вспомогательных работ по добыче непосредственно горной породы: бурение и заряжение шпуров и скважин, производства взрыва, отгрузка взорванной породы на транспортные средства, дробление негабаритных материалов, устройство отвалов.

## Slide 4
Вспомогательные работы включают энергоснабжение, водопонижение и сушение участков, на которых производятся добыча камня, ремонт и профилактика машин и энергосетей, доставку различных материалов и запчастей.
Для отправки горной массы может быть использована железная дорога нормальной и узкой колеи, автомобили, конвейеры (ленточные транспортеры), канатно-подвесные дороги и др.
В дорожном строительстве наиболее распространенны автомобили, землевозы

## Slide 5
Машины и оборудования для добычи и переработки каменных материалов
Строительство дорожных оснований и покрытий связано с расходом большого количества различных каменных материалов, главным образом щебня и гравия.
Добыча и переработка этих материалов производится на специализированных предприятиях, оснащенных предназначенные для этой цели специальные машины и оборудования.
Такие производственные процессы, как бурение и дробление каменных материалов, связано с их разрушением.

## Slide 6
Машины и оборудования для добычи и переработки каменных материалов:
машины и оборудования для буровзрывных работ в
карьерах;
- дробилки;
- мельницы;
- грохоты и гравиемойки;
- дробильно-сортировочные установки и заводы.

## Slide 7
Машины и оборудования для буровзрывных работ в карьерах
Буровзрывной способ добычи каменных материалов в карьерах производится с учетом ряд факторов и характера добычи.
При этом способе в горной породе пробуриваются цилиндрические углубления диаметром до 75 мм - шпуры - или более 75 мм - скважины, которые и служат для размещения взрывчатых веществ (ВВ) в той горной породе, которая подлежит разрыхлению или выбросу. Шпуры имеют глубину менее 5 м, а скважины могут иметь глубину более 5м.

## Slide 8
Буровзрывных работах в основном механизируются бурения шпуров и скважин.
Машины для бурения подразделяются на ударные и вращательные.
К ударным относятся пневматические и электрические буровые молоты, а к вращательным - электрические и пневматические сверла.
Кроме того, различают еще ударно-вращательный способ бурения, характеризующийся одновременным вращением и ударным действием бурового инструмента.

## Slide 11
Для бурения шпуров используются пневматические перфораторы.

## Slide 13
Применяется также термическое бурение.
Термобур, который в нижней части снабжен горелкой, непрерывно отпускается на дно скважины.
Разрушение породы производится высокотемпературными газовыми струями t=2200-3500°, Vст=1800-2000м/с.

## Slide 14
Механизация переработки каменных материалов
Дробление и измельчение это разрушение кусков камня внешними силами, преодолевающими внутренние силы сцепления, связывающие между собой частицы твердого вещества.
При дроблении получаются продукты крупнее, а при
измельчении — мельче 5 мм. Для дробления применяют дробилки, для измельчения - мельницы.

## Slide 15
Раздавливание
удар
раскалывание
излом
истирание
Схемы методов измельчения

## Slide 16
По механо-конструктивным признакам и основному методу дробления, осуществляемому в них, машины бывают:
1. Щековые, в которых материал разрушается между двумя щеками при их приближении. Для этого одну или обе щеки делают качающимися;
2. Конусные, дробящие материал в пространстве между подвешенным конусом и не подвешенной обрамляющей частью машины;
3. Ударного действия, дробящие камень, ударами по камню молоткового или быстровращающегося ротора, а такие удары о стенки камеры дробления и о другие куски;
4. Валковые, раздавливающие материал валками, которые вращаются навстречу друг другу.

## Slide 17
Щековые дробилки с простым движением щеки

## Slide 19
Конусные дробилки

## Slide 20
Роторные дробилки

## Slide 22
Автоматизация технологических процессов
Камнедробильные заводы (КДЗ) - предприятия для дробления щебня, сортировки его по размерам, мойки и обогащения.
Указанные операции производят последовательно в тесной технологической связке между собой:
Подвоз каменных материалов автосамосвалом.
2. Приемный бункер. 6. Грохот.
3. Питатель. 7. Ленточный транспортер.
4. Щековая дробилка. 8. Погрузочный бункер.
5. Лотковый питатель. 9. Транспорт для перевозок.

## Slide 23
Схема автоматизации КДЗ

## Slide 25
Автоматизация позволяет избежать завала дробящего пространства дробилки: подачи камня автоматически регулируется, а в случаях необходимости выключается питатель.
В щековых дробилках имеется система регулирования загрузки, которая действует в функции нагрузки приводного электродвигателя дробилки с коррекцией по нагрузке приводного двигателя ленточного транспортера, забирающего дробленый материал.
Каждая машина имеет отключающий аппарат мгновенного аварийного останова.