## Slide 1
2-MA’RUZA
ВАГОН ОҚИМЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЯСИ
REJA:
2.1. Вагон оқимларини ташкил этиш
2.2. Вагон оқимларини ташкил этиш асослари
2.3. Вагон оқимларини ташкил этиш моҳияти ва мазмуни
2.4. Поездлар тузиш режаси
2.5. Поездлар тузиш режасини ишлаб чиқиш тартиби

## Slide 2
19.1. ВАГОН ОҚИМЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
Вагон оқимлари сифатида бирорта йўналишда маълум бир вақт оралиғида, асосан сутка мобайнида, қатнайдиган вагонлар сони тушунилади. Маълум бир пунктда (бир станцияда ёки бир участкада) пайдо бўладиган ва бошқа бир пунктга (бир – станцияга ёки участкага) йўлланиладиган вагонларнинг ўртача кундалик сони вагон оқимларининг тармоғи деб аталади. “Вагон оқимларининг тармоғи” тушунчаси поездлар тузиш режаси манзилига киритилувчи вагонлар сонини ҳам англатади.
Вагон оқимларини ташкил этиш масалаларини ҳал этиш учун уларнинг режавий миқдорини аниқлаш лозим. Фойдаланиш ҳисобларда вагон оқимлари вагонларнинг ўртача кундалик сони орқали аниқланади.

## Slide 3
19.1 – жадвал
Вагон оқимларининг қия жадвали
Станция ва участкага Станция ва учсаткадан | А | Б | Б-В | В | Г | Жами
А | Х | 150 | 50 | 200 | 1300 | 1700
Б | 100 | Х | 50 | - | 150 | 300
Б-В | 100 | - | Х | 50 | 100 | 250
В | 100 | - | - | Х | 100 | 200
Г | 900 | 100 | 100 | 50 | Х | 1150
Жами | 1200 | 250 | 200 | 300 | 1650 | 3600

## Slide 4
19.2. ВАГОН ОҚИМЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВАЗИФАЛАРИ
Вагон оқимларини ташкил этиш қуйидагиларга эришишни таъминлаши керак:
юкланган ва бўш вагон оқимларининг темир йўллар йўналишлари бўйлаб самарали ҳаракатланиш йўлини белгилаш;
саралаш ишларини станциялараро тўғри тақсимлаш;
юкларни манзилига етказишни тезлаштириш;
вагонларнинг йиғилиш ва қайта ишланиш жараёнларида туриш вақтини камайтириш;
саралаш қурилмалари ва маневр воситаларидан самарали фойдаланиш;
ташиш ишлари таннарҳини камайтириш.

## Slide 5
19.3. ВАГОН ОҚИМЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МОҲИЯТИ ВА МАЗМУНИ
XIX ўрталарига қадар Россиядаги барча ташиш ишлари сув ҳамда юк транспортлари орқали амалга оширилшган эди. 800 метрдан узунроқ масофага эга бўлган буғ тягасидаги темир йўл крепостной механик ота ҳамда унинг ўғли Черепановлар томонидан 1834-йили Уралда яратилган эди. Умумий фойдаланишга доир илк бор темир йўл Петербург ҳамда Царский қишлоғи орасида ётқизилган бўлиб, у 1837-йилда ҳаракатга туширилган эди.
Ўзбек (Ўзбекистон) темир йўлининг тарихи махсус комиссия Оренбург – Тошкент темир йўли тармоғини ишга тушириш зарур деб топгандан, 1873-йилдан бошланади. Бироқ кейинчалик қарор ўзгартирилиб – илк пўлат магистраль Тошкентни Каспий денгизининг шарқий қирғоқлари билан боғлаши лозим эди.

## Slide 6
Бундан келиб чиққан ҳолда А.Н. Фроловнинг муҳим: “вагонларнинг тўпланиб қолиши (тўпланиши) фақатгина йўллар сони ҳамда таркиб катталигига боғлиқ ва станция ишининг жадаллигига ҳам, паркка тегишли бўлган алоҳида йўллар ишининг характерига ҳам боғлиқ эмас” деган хулосага келади. Йўллар сони қайта ишланадиган вагонлар катталиги ва характерига ҳамда шаклланиш режаси вазифаларига боғлиқ бўлгани боис, бу фикрга қўшилиш қийин. Йўлларнинг етишмаслиги шаклланиш режасига тузатишлар киритишни талиб қилади. Акс ҳолда станция қайта ишлашга улгурмайди, унинг устига у бу ерда вагонлар билан батамом тўлган.
Бу ерда А.Н. Фролов ушбу формулани у суткалик вақт бўйича йўлдаги вагонларнинг бир текисда келишидан хулоса қилганини айтиб ўтади. Бироқ у вагонларнинг бир текистда келиши ҳаттоки вагонларнинг таркибларнинг тезлашган суръатда кириб келиши ҳам алоҳида якка ҳолатлар деб ҳисоблайди.

## Slide 7
Р.П. Маслов ўзи олиб борган тадқиқодда таркибнинг тўпанишига вагон-соталарининг ўртача суткалик ҳаражаатлари учун ўз формуласини таклиф этади. Шунингдек Р.П. Маслов тўпланиш параметри тўпланиш даври катталигига боғлиқ деб ҳисоблайди. тўпланиш даврининг давомийлигига кўпроқ икки омил: тўпланиш жараёнининг узулишли эканлиги ҳамда айнан бир хил вазифа учун мўлжалланиб тўпланган поездла сони ва мазкур вазифа билан кириб келадиган вагон оқими билан поездларнинг суткалик нисбати ҳал қилувчи таъсир ўтказади. Тўпланишнинг ҳисобот даврини тузиш учун тўпланиш жараёни узулишли ҳамда вагонлар гуруҳи бир текисда кириб келиши аниқланган эди.

## Slide 8
Р.П. Маслов тўпланиш параметри катталиги жўнатиладиган поездлар сони ҳамда саралаш станциясига вагонлар оқимини олиб келиш миқдорига боғлиқ бўлган алоҳида, ўзига хос ўзгарувчан катталикка эга деб ҳисоблайди. Таркиб тузилгандан сўнг вагонлар қолдиғи қолмаганда ва суткалик вагонлар оқимининг кириб келиши поездларнинг кам миқдори билан амалга оширилганда кўпроқ самарага эришилади. Вазифа шундан иборатки, мазкур вазифада кириб келувчи вагонлар гуруҳини мустаҳкамлаш ҳамда поездлар шакллангандан сўнг тўпланиш жарёни узулишли бўлиши лозим.
Р.П. Маслов таклиф қилган методинг камчилиги шундан иборатки, у амалиётда деярли мавжуд бўлмаган тўпланишнинг узулишли жараёнини кўриб чиққан. Шунингдек унинг тадқиқодида таркиб ҳосил бўлгандан кейинги вагонларнинг қолдиқларига эътибор қаратилмаган.

## Slide 9
Тадқиқод ишида кириб келувчи вагонлар катталиги умумий ҳолатда ўрганилгани боис аниқликлар киритишга муҳтож бўлган формула таклиф этилган эди. Афсуски, муаллиф бу умумий ташиш жараёнига учун қадрли бўлсада, ўрнатилган меъёрдан юқори ҳолатларда поездлар тузилиши шароитларида таркибларнинг тўпланиш жараёнини кўриб чиққани йўқ. Таклиф этилаётган формулада тўпланиб қолишга (тўпланишга, йиғилишга) вагон-соталар ўртача суткалик сарф-ҳаражатларни ҳисоблаш учун ушбу ҳаражатларни ошириб юборадиган вагонлар қолдиғининг ўртача катталиги инобатга олинади. Шунинг учун станция бўйлаб тўпланиб қолиш параметрининг ўртача катталиги 12 катталикдан ортиб кетиши мумкин.

## Slide 10
2.4. ПОЕЗДЛАР ТУЗИШ РЕЖАСИ
Юкланган ва жўнатишга тайёрланган вагонлар поездларга бириктирилиши ва иложи борича тезроқ, манзилига етказилиши керак.
Поездлар тузиш режасини ишлаб чиқишда қуйидаги асосий талабларга риоя этиш керак: юкларни етказишни ва вагонлар айланмасини сезиларли даражада тезлаштиришга, техник станциялараро саралаш ишларини тўғри тақсимлашга, вагонларни поездларга бириктириш қайта ишланишлар сонини камайтиришга, уларнинг йиғилиш ва қайта ишланишлар жараёнида туриш вақтини қисқартиришга, саралаш ва маневр воситаларидан фойдаланишни жадаллаштиришга.

## Slide 11
Поездлар тузиш режасида ҳар бир поезд тузувчи станция учун жўнатилувчи поездларнинг турлари, тарқатиш станциялари ва таркибдаги вагонларнинг манзиллари, бўш вагонли поездлар учун ҳаракатдаги таркибнинг тури кўрсатилади.
Поездлар тузишнинг самарали режасини ишлаб чиқиш поезд тузувчи пунктларнинг ва юкланган вагон манзил станцияларининг кўплиги сабабли мураккаб масаладир.
Ушбу масала у ёки бу станцияга поезд тузиш вазифасини юклаб, вагон оқимлари йўналишларини ҳисобга олган ҳолда, бу ишнинг шу станцияда бажарилишининг мақсадга мувофиқлигини, станциянинг имкониятларини (саралаш ва йўл қурилмаларининг ривожи) ҳисобга олиш лозимлиги билан ҳам янада мураккаблашади.

## Slide 12
2.5. ПОЕЗДЛАР ТУЗИШ РЕЖАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ТАРТИБИ
Поездлар тузиш режасини ишлаб чиқишда қуйидагиларни ҳисобга олиш лозим: станцияларда вагонларни йиғиш учун саралаш парки йўллари сонининг етарлилигини ва саралаш қурулмаларининг (саралаш тепалиги ва тортиш йўли) вагонларни қайта ишлаш қобилиятини.
Поездлар тузиш режасини ишлаб чиқишда ва энг қулай вариантини танлашда қуйидагилар асос бўлим хизмат қилади:
1) ташиш режаси ва улар асосида олинган режалаштирилган вагон оқимлари ҳақидаги маълумот;
2) станция ишининг технологик жараёни;
3) станциянинг вагонларни қайта ишлаш қобилияти ҳақида маълумот (йўлларни сони ва ихтисослашуви, ортиш – тушириш пунктларининг техник жиҳатдан ривожланганлиги);

## Slide 13
4) масофалар, поездларни юриш вақтлари ва темир йўл линияларининг ўтказиш қобилияти ҳақида маълумот;
5) поездлар таркиби ва оғирликлари меъёри ҳақида маълумот;
6) амалдаги поездлар тузиш режасини бажарилиши таҳлили.
Поездлар тузиш режаси, поездлар ҳаракати графиги билан бир вақтда “ЎТЙ” АЖ томонидан тузилади.
Поездлар тузиш режаси техник – иқтисодий кўрсаткичларининг энг яхши натижаларига эришишни таъминловчи маълум кетма – кетликда ишлаб чиқилади.

## Slide 14
Дастлаб режали юк оқимлари аниқланади, уларнинг ҳаракатланиш йўллари белгиланади, улардан барқарор жўнатувчи ва поғанасимон маршрутлар тузиладиган, вагон оқимлари ажратиб олинади. Сўнгра қолган вагонлардан асосий ва район саралаш станциялари орасидаги вагон оқимлари жадвали тузилади. Юкланган вагон оқимлари асосида бўш вагонлар оқими ҳисобланади, уларнинг ҳаракатланиш схемаси ҳал этилади ва бўш вагонлардан поездлар тузиш пунктлари белгиланади.
Бундан сўнг тезкор ва тезюрар, рефрижераторли ва бошқа турдаги махсус поездлар тузиш режаси белгиланади.
Қолган вагон оқимларидан темир йўллар тармоғининг асосий ва район миқёсидаги саралаш станциялари орасидаги бир гуруҳли ва кўп гуруҳли поездлар тузишнинг самарали режаси ҳисобланади.

## Slide 15
Темир йўллараро поездлар тузиш режаси аниқлангандан сўнг, темир йўлнинг ички поездлар тузиш режаси тузилади. Ушбу режани бажаришда поездлар ҳаракати графиги билан келишилган ҳолда тадбирлар ишлаб чиқилади.
Поездлар тузиш режаси ҳар йили компьютерда маҳсус дастур бўйича ишлаб чиқилади. Поездлар тузиш режаси, поездлар ҳаракати графиги билан бир вақтда ишлаб чиқаришга жорий қилинади. Ушбу режага қишги мавсумда ўзгартириш киритилиши мумкин, яъни юк оқимларини ва йўналишларнинг ўзгаришини

## Slide 16: Назорат саволлари:
1. Транспортнинг асосий вазифаси?
2. Юк оқимларининг режалаштириш даври?
3. Вагон оқимларини ташкил этиш тартиби?
4. И.Г. Тихомиров формуласи хақида гапириб беринг.
5. Белгиланган поездлар таркиблари тўпланиши параметри қандай?
6. Ташиш жараёни бу ......?
7. Ташиш жараёнини асосий принциплари?
8. Поездлар тузиш режаси қисмлари нималардан иборат?
9. Поездлар тузиш режаси учун асосий дастлабки маълумот?
10. Поездлар тузиш режасининг сифат кўрсаткичлари?

## Slide 17
E’tiboringiz uchun
Rahmat